Шведенко Віктор Олексійович

вчитель фізики Кінськороздорівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Тема: Перший закон термодинаміки       10 клас

Девіз;

"Щоб удосконалити розум, потрібно більше роздумів та аналізу».

(Р. Декарт)

Мета уроку: установити зв'язок між зміною внутрішньої енергії системи, роботою й кількістю теплоти, переданою системі.

Продовжити формувати інтерес до вивчення явищ природи на основі фізичних та хімічних знань. Розкривати прояв закону збереження енергії та розширити політехнічний кругозір учнів.

Обладнання. Демонстраційний термометр, шматок вати, пробірки, посудини з водою та спиртом, нафталін в таблетках, сухий спирт, сірники, штатив (2 шт.), прилади для фронтального експерименту (пляшечки з різними речовинами, піпетки, скляні пластинки, пензлик, картонне віяло, підставка для сухого спирту, сірники), комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка, довідковий матеріал, опорний конспект катки-завдання.

Тип. Урок вивчення нового навчального матеріалу.

План викладення нового матеріалу:

1.Закон збереження енергії.

2. Перший закон термодинаміки.

3. Наслідки першого закону термодинаміки.

4. Кількість теплоти.

5. Рівняння теплового балансу.

6. Внутрішня енергія і тепловий ефект реакції.

7. Зміна агрегатних станів речовини.

8. Екзо та ендотермічні реакції.

9. Агрегатний стан речовини.

Викладення нового матеріалу.

Закон збереження енергії.

Вчитель фізики:

Перший закон термодинаміки — це закон збереження енергії, розповсюджений на теплові явища. Беручись до вивчення першого закону термодинаміки, насамперед необхідно роз'яснити учням, що відомі їм способи зміни внутрішньої енергії (теплопередача й робота) еквівалентні. Це дозволить учням поширити відомий закон збереження енергії для механічних процесів і на теплові, тому що принцип еквівалентності кількості теплоти Q і роботи А є окремим випадком закону збереження й перетворення енергії. Робота А — це міра зміни механічної енергії, а кількість теплоти Q - міра зміни внутрішньої енергії. Принцип еквівалентності говорить про те, що у разі взаємних перетворень внутрішньої й механічної енергій спадання однієї з них дорівнює збільшенню іншої.

Перший закон термодинаміки.

Енергія в природі не виникає з нічого й нікуди не зникає, вона лише переходить з однієї форми в іншу. Цей фундаментальний закон природи набув логічної форми першого закону термодинаміки: зміна внутрішньої енергії системи у разі переходу з одного стану в інший дорівнює сумі роботи зовнішніх сил і кількості теплоти, переданої системі:

ΔU = A + Q

Перший закон термодинаміки записують часто в іншому вигляді, оскільки на практиці основний інтерес являє не робота А  зовнішніх сил, здійснена над газом, а робота Аr, здійснена газом над зовнішніми тілами. Очевидно, Аr = -А. Крім того, шуканою величиною часто і є кількість теплоти Q. Якщо газ сам здійснює роботу внаслідок теплопередачі, то перший закон термодинаміки має вигляд: кількість теплоти, передана системі, витрачається на зміну внутрішньої енергії й здійснення системою роботи над зовнішніми тілами:

Q = ΔU + Ar

Необхідно зазначити, що величини, які входять у ці формули, можуть мати як знак «+», так і «—». Наприклад, (Q > 0, якщо система добуває енергію шляхом теплообміну; Q < О , якщо система віддає енергію цим же

способом. Знак роботи А (або Аr.) залежить від знака ΔU .

Наслідки першого закону термодинаміки.

1. Ізотермічний процес. Під час ізотермічного процесу (Т = соnst)

зміна температури ΔT = 0 . Тому внутрішня енергія ідеального газу не міняється (ΔU = 0). Відповідно до рівняння стану ідеального газу

рV = соnst, тобто у разі підведення до газу деякої кількості теплоти

(досить повільно) змінюються тільки тиск і об'єм, а внутрішня енергія

лишається незмінною.

Таким чином, з виразу Q = ΔU + Ar  випливає, що

Q = Ar

під час ізотермічного процесу вся підведена кількість теплоти витрачається на роботу, здійснену газом проти зовнішнього тиску.

Якщо процес являє собою ізотермічне стискання, то Ar < 0 і Q = - Ar . Або інакше: Аr = - Q.

Негативне значення Q  вказує на те, що газ під час стискання віддає тепло, причому в кількості, що дорівнює здійсненій роботі.

2. Ізохорний процес. Під час ізохорного процесу об'єм газу не кмінюється (ΔU = 0) і тому робота газу дорівнює нулю (Ar = рΔV = 0) .

Таким чином,

ΔU = Q

під час ізохорного процесу внутрішня енергія змінюється тільки внаслідок теплообміну.

Причому збільшення тиску вимагає припливу теплоти, зменшення тиску

віддачі теплоти.

3. Ізобарний процес. У разі ізобарного процесу кількість теплоти, підведеної до газу. витрачається на збільшення внутрішньої енергії й на роботу розширення, яку здійснює газ проти зовнішнього тиску:

Q = ΔU + Ar

4. Адіабатний процес. Під час цього процесу не відбувається теплообміну між газом і навколишнім середовищем. Тому Q = 0. Перший закон термодинаміки приймає вигляд

Ar = -ΔU

За умов відсутності теплообміну газу із зовнішнім середовищем робота, яку здійснює газ проти зовнішніх сил, відбувається за рахунок зменшення його внутрішньої енергії.

Тому під час адіабатного стискання температура газу підвищується, а в разі адіабатного розширення — знижується. Якщо стискання газу відбувається дуже швидко, то температура значно підвищується. На цьому принципі заснована дія двигунів Дізеля: температура повітря за швидкого стискання в циліндрі стає настільки високою, що пальне загоряється без системи запалювання.

Охолодженням газу під час адіабатного розширення пояснюється утворення хмар.

Задача на закріплення матеріалу.

При ізохорному процесі 100 молям одноатомного ідеального газу надано 24,9•104 Дж теплоти. На скільки збільшилась температура газу?

На мультимедійній дошці демонструється задача з розв’зком. Потім залишається лише дано, учні по пам’яті відновлюють розв’язок. Для тих хто не зміг відновити появляється неповний розв’зок (деякі букви у розвя’язку відсутні). Знову демонструється повний розвя’язок для перевірки правильності запису.

Кількість теплоти.

Теплотою називається така форма передавання енергії, під час якої здійснюється безпосередній обмін енергією між частинками, з яких складаються тіла і які хаотично рухаються.

Процес передавання внутрішньої енергїї без здійснення роботи називається теплообміном.

Мірою енергії, переданої у формі теплоти в процесі теплообміну, є ве личина, яку називають кількістю теплоти Q.

З курсу фізики 8 класу відомо, що для нагрівання тіла масою т від температури t1 до температури t2 (, необхідно передати йому кількість теплоти

Q = ст( t2 - t1 ) = стΔt

Рівняння теплового балансу.

Розглянемо теплообмін усередині системи, що складається з декількох тіл. Будемо вважати, що система достатньо ізольована від навколишніх тіл і її внутрішня енергія не змінюється. Ніякої роботи усередині системи не відбувається. Тоді відповідно до першого закону термодинаміки зміна енергії будь-якого тіла системи дорівнює кількості теплоти, відданій або здобутій цим тілом до настання теплової рівноваги усередині системи: ΔUi = ΔQi. Складаючи подібні вирази для всіх тіл системи й з огляду на те, що сумарна внутрішня енергія не змінюється

(ΔU1 + ΔU2 + ΔU3 + ... = 0), дістанемо таке рівняння:

Q1 + Q2 + Q3 + ... = 0

## Воно зветься рівнянням теплового балансу.

## Вчитель хімії:

Внутрішня енергія і тепловий ефект реакції.

З курсу фізики відомо, що кожна речовина містить енергію. Це так звана внутрішня енергія речовини, тобто енергія хаотичного (теплового) руху і взаємодії усіх частинок, що входять до складу речовини (молекул, йонів, атомів, електронів, протонів тощо). У процесі хімічної реакції, під час руйнування одних зв'язків і утворення інших, внутрішня енергія змінюється. Це пояснюється тим, що перебудовуються електронні структури атомів, йонів, молекул. А це спричинює виділення або поглинання теплоти, світла, електричного струму та інших форм енергії. Так, згоряння багатьох речовин (вугілля, сірки, фосфору, заліза тощо) відбувається з виділенням теплоти і світла; сполучення металів із сіркою або хлором, нейтралізація кислот лугами також супроводжуються виділенням значної кількості теплоти. Навпаки, такі реакції, як розкладання карбонату кальцію СаСОз, утворення оксиду нітрогену(ІІ) NОз азоту й кисню, відбуваються з поглинанням теплоти.

Теплота, що виділяється або поглинається під час хімічної реакції, називається тепловим ефектом реакції.

Тепловий ефект реакції позначають ΔH (читається дельта-аш) і виражають у джоулях (Дж) або кратних одиницях — кілоджоулях (кДж).

Зрозуміло, якщо реакція екзотермічна (супроводжується виділенням теплоти), то вміст енергії у вихідних речовинах більший, ніж у продуктах реакції. А для ендотермічних реакцій, які потребують надходження теплоти ззовні, навпаки: вміст енергії у вихідних речовинах менший, ніж у добутих продуктах. Отже,

тепловий ефект реакції ΔН — це різниця між вмістом енергії у вихідних речовинах і кінцевих продуктах реакції.

У цьому полягає фізичний зміст величини ΔН (тут грецька буква Δ — дельта — означає «різницю, зміну»).

Отже, під час перебігу хімічної реакції відбувається зміна внутрішньої енергії реагуючих речовин і енергії системи в цілому.

#### Вчитель фізики

Зміна агрегатних станів речовини.

Під час теплообміну зміна внут рішвьої енергії відбувається тільки шляхом отримання або виділенні певної кількості теплоти:

ΔU = Q

Нагрівання чи охолодження тіла

Під час нагрівання чи охолодженні тіла вона дорівнює:

ΔU = Q = ст( t2 - t1 ) = стΔt

с  - питома теплоємність речовини.

Плавлення або кристалізація твердих тіл.

ΔU = Qпл = λm

Під час плавлення або кристалізації твердих тіл внутрішня енергія змінюється за рахунок зміни потенціальної енергії взаємодії частинок, оскільки відбуваються структурні зміни будови речовини. У даному випадку зміна внутрішньої енергії дорівнює теплоті плавлення (кристалізації) тіла

де λ — питома теплота плавлення (кристалізації) твердого тіла.

Випаровування рідин або конденсація пари.

Випаровування рідин або конденсація пари також викликає зміну внутрішньої енергії, яка дорівнює теплоті пароутворення:

ΔU = Qп = rm

де r — питома теплота пароутворення.

Зміни внутрішньої енергії системи у разі зміни агрегатних станів речовини необхідно враховувати під час розв'язування задач із використанням рівняння теплового балансу.

## Вчитель хімії:

Екзо та ендотермічні реакції.

Ти вже знаєш, що під час перебігу хімічних реакцій зберігаються число атомів, їх загальна маса, кількість електричних зарядів, а змінюються лише хімічні зв'язки між атомами: одні — руйнуються, інші — виникають. На руйнування хімічних зв'язків потрібна енергія, а під час утворення нових зв'язків, навпаки, енергія виділяється.

Переконаємося в цьому на прикладі спалювання магнієвої стрічки:

2Мg + О2 = 2Мg0

Магній горить сліпучим полум'ям. При цьому відбувається перегрупування атомів Магнію й Оксигену з утворенням оксиду магнію, яке супроводжується виділенням теплоти і світла.

Хімічні реакції, які відбуваються з виділенням теплоти, називаються екзотермічними.

Розглянемо інший дослід. У приладі для розкладання речовин

нагріємо малахіт (основний карбонат купруму(ІІ) Сu2(ОН2)СО3):

Сu2(ОН2)СО3 = 2СuО  +  СО2 ( + Н2О

Розкладання малахіту відбувається тільки в разі нагрівання. Якщо нагрівання припинити, то припиняється й реакція. Це означає, що вона відбувається з поглинанням теплоти ззовні.

Хімічні реакції, які відбуваються з поглинанням теплоти, називаються ендотермічними.

Зміна енергії, що супроводжує хімічні реакції, має першорядне значення, оскільки життєві процеси залежать від енергії, що міститься в продуктах харчування. Енергія ж хімічних зв'язків у сполуках, що містяться в їжі, надходить від Сонця. Під час фотосинтезу в рослинах, де є каталізатор хлорофіл, під впливом сонячного світла вуглекислий газ і вода перетворюються на глюкозу С6Н12О6 та інші цукри:

6CO2 + 6H2O Сонячне світло   Хлорофіл      С6Н12О6  + 6О2

Фотосинтез відбувається з поглинанням 15 МДж енергії на кожний кілограм синтезованої глюкози.

Спосіб життя, який ми ведемо, залежить від використання енергії різного походження: чи то викопне паливо (вугілля, нафта), чи природний газ. Усе це утворилося в результаті повільного перетворення — за мільйони років — матеріалу рослинного походження і врешті-решт одержало свою енергію від Сонця. А внаслідок спалювання, наприклад, природного газу чи вугілля енергія виділяється.

Чому ж так сталося, що в одному випадку під час реакції енергія виділяється, а в іншому — поглинається?

Агрегатний стан речовини.

Вчитель хімії :

На уроках хімії та фізики ви ознайомились з будовою речовини та її

агрегатними станами, зміною цих станів.

- Отже, в яких агрегатних станах може перебувати одна і та сама речовина?

(В твердому, рідкому, газоподібному).

- Чим визначається той чи інший агрегатний стан речовини?

(Розміщенням та характером взаємодії молекул).

- Які відмінності в молекулярній будові рідин і газів?

(У газах відстань між молекулами значно більша, ніж в рідинах, чим і

обумовлене їх слабке притягання).

- Чи всі молекули рідин та газів рухаються з однаковими швидкостями?

(Ні, з різними).

- Якщо говорити про швидкість молекул. Про яку швидкість йде мова?

(Про середню швидкість).

- Яку енергію мають рухомі молекули?

(Кінетичну енергію).

- Як пов'язана кінетична енергія з швидкістю руху молекул?

(При збільшенні швидкості руху зростає кінетична енергія молекул).

Ці знання допоможуть розібратись у деяких явищах, з якими ви ознайомились і ознайомитесь на цьому уроці.

Вчитель фізики:

У березні 1813 року в Італії багато людей спостерігали незвичне явище, яке привело всіх в жах. Про це явище збереглась розповідь вченого, який писав: «Протягом 2 діб вітер дув зі сходу. Раптом мешканці побачили густу хмару, що насувалась від моря. О 2-ій годині дня хмара дійшла до сусідніх гір і почала заступати Сонце. Колір її, спочатку блідо-рожевий, змінився на яскраво-червоний. Дуже швидко місто було оповите такою темрявою, що о 4 годині дня довелось запалити свічки. Небо набуло кольору розпеченого заліза. Загримів грім і почали падати великі краплі червоної рідини, яку одні приймали за кров, інші - за розплавлений метал. Насправді це була вода з червоною глиною».

У XIX столітті було близько 20 таких «кривавих дощів».

- Спробуйте пояснити утворення таких дощів на основі ваших знань про

агрегатні стани речовини.

(Відбувається кругообіг води в природі).

Утворення хмар та опадів відбувається завдяки випаровуванню та зворотному процесу - конденсації.

У природі, техніці та побуті ми часто спостерігаємо явище випаровування. В ясний день влітку швидко висихають калюжі, які залишились після дощу, мокра білизна; зменшується кількість води в склянці, що стоїть в кімнаті та ін.

- Подумайте, який процес називають випаровуванням?

(Перехід речовини з рідкого стану в газоподібний).

З'ясуємо, як відбувається випаровування.

Вчитель хімї:

У рідинах не всі молекули рухаються з однаковою швидкістю. Окремі молекули мають швидкість більшу або меншу за середню. Ті молекули, швидкість яких більша за середню, мають відповідно і більшу кінетичну енергію. Якщо такі «швидкі» молекули опиняються біля поверхні рідини, то вони можуть подолати притягання сусідніх молекул і вилетіти з рідини. Ці молекули й утворюють пару даної рідини.

(Пояснення супроводжується показом малюнока).

Молекули пари рухаються безладно і хаотично, а їх середні відстані вільного пробігу характерні для речовини в газоподібному стані. Таке збільшення середніх відстаней між молекулами речовини під час її переходу з рідкого стану в газоподібний означає збільшення об'єму речовини під час випаровування. Справді, досліди показують, що найменший об'єм, який може займати, наприклад, пара, що утворилися з 1 л води при 100°С та нормальному атмосферному тиску, дорівнює 1780 л. Тобто, об'єм даної маси води при її випаровуванні збільшується майже в дві тисячі разів. Подібним чином зростає об'єм і будь-якої іншої рідини під час її пароутворення. Деякі молекули пари після зіткнення можуть знову повернутися в рідину, якщо опиняться у сфері притягання молекул її поверхневого шару.

Отже, випаровування відбувається при будь-якій температурі.

- Чи зміниться кількість рідини внаслідок випаровування у відкритій посудині? Яким чином?

(Так, зменшиться).

Вірно, під час випаровування рідини у відкритій посудині більшість молекул пари поступово розсіюється у повітрі і назад у рідину не повертається. Рідина при цьому може повністю випаруватися.

А що буде, коли посудину з рідиною щільно закрити? Чи зміниться в   посудині кількість рідини, яка випаровується?

(Не зміниться).

Досить швидко в таких посудинах кількість молекул, які вилетіли з рідини, дорівнюватиме кількості молекул пари, що повертаються назад у рідину. Як наслідок, маса рідини в закритій посудині з часом не змінюється, хоча її обмін молекулами з парою не припиняється. В такому випадку кажуть, що між рідиною і її парою встановлюється динамічна рівновага.

Кількість рідини в щільно закритих посудинах не змінюється роками.

Вчитель фізики:

Вияснимо, від яких факторів залежить швидкість випаровування. Для цього, працюючи в складі груп, ви будете виконувати деякі експериментальні завдання та прозвітуєте про їх виконання і зробите висновки.

Завдання групи 1.

Дослідіть швидкість випаровування олії та спирту. Для цього нанесіть їх пензликом на скляну пластинку. Зробіть висновок.

(Обладнання: пляшечки з олією та спиртом, скляна пластинка, пензлик).

Завдання групи 2.

Дослідіть швидкість випаровування від площі поверхні рідини. Для цього піпеткою нанесіть 2 краплини води на суху скляну пластинку та пластинку, покриту парафіном. Зробіть висновок.

(Обладнання: пляшечка з водою, піпетка, скляна пластинка, один бік якої покритий парафіном).

Завдання групи 3.

Дослідіть швидкість випаровування від температури рідини, для чого нанесіть на 2 скляні пластинки піпеткою 2 краплини води. Одну з цих пластинок нагрійте. Зробіть висновок.

(Обладнання: пляшечка з водою, піпетка, 2 скляні пластинки, підставка для сухого спирту, сірники).

Завдання групи 4.

Дослідіть швидкість випаровування від вітру. Для цього нанесіть на 2 скляні пластинки піпеткою 2 краплини води. Одну з краплин обмахуйте картонним віялом. Зробіть висновок.

(Обладнання: пляшечка з водою, піпетка, 2 скляні пластинки, картонне віяло).

(Після роботи груп заслуховуються їх звіти, які доповнюються вчителем фізики).

### Зразки звітів груп

Група 1.

Спирт випаровується швидше за олію. Різні рідини випаровуються по-різному. Швидкість випаровування залежить від роду рідини.

Доповнення вчителя.

Вам потрібно знати, що дуже повільно випаровується ртуть. Через це треба остерігатися її розливання. Краплі ртуті, потрапляючи в різні щілини, будуть випаровуватись роками і стануть джерелом дуже отруйних випаровувань.

Група 2.

Швидкість випаровування тим більша, чим більша площа поверхні рідини.

Група 3.

Швидкість випаровування рідини тим більша, чим вища її температура.

Група 4.

Швидкість випаровування рідини збільшується, якщо швидше видаляється утворювана пара.

Доповнення вчителя.

Отже, швидкість випаровування залежить від температури рідини, площі її поверхні, від природи речовини та наявності вітру.

Вчитель хімії:

При однаковій температурі різних рідин однакова середня кінетична енергія руху молекул. Різне випаровування рідин пояснюється дією сил молекулярного зчеплення. Вони найбільші у маслянистих рідинах і найменші в спирті та ефірі.

З підвищенням температури зростає середня швидкість молекул. Таких молекул стає більше, вони долають притягання, випаровування проходить швидше. Неважко зрозуміти, що з більшої поверхні рідини вилітає більше молекул.

Вчитель фізики:

- Чи випаровуються тверді речовини?

- Подивіться на таблетку нафталіну в целофановій упаковці. А ось ця таблетка без упаковки полежала кілька тижнів.

(Показує).

- Що ви спостерігаєте?

(Таблетка зменшилась в розмірах, тобто частина її випарувалась)

Отже, випаровуються і тверді тіла (нафталін, лід). Випаровування твердих тіл називається сублімацією.

- Як ви думаєте, чи відрізняється температура повітря в класі та води, що знаходиться в класі і має «кімнатну» температуру?

(Заслуховуються відповіді учнів).

- Давайте виміряємо цю температуру.

(Вимірюється температура повітря в класі та води в посудині).

- Який висновок можна зробити з цих дослідів?

(Температура води нижча).

- Чому? Що відбувається з рідиною у відкритій посудині?

(Випаровується).

- Виникає запитання: чому рідини, що випаровуються, охолоджуються?

(Молекули рідини, що мають велику швидкість, вилітають з поверхні рідини, в рідині залишаються молекули. які рухаються повільніше).

- Як змінюються при цьому середня кінетична енергія молекул, їх внутрішня енергія та температура рідини?

(Середня кінетична енергія та внутрішня енергія зменшуються, температура знижується).

Отже якщо немає припливу енергії до рідини ззовні, то, випаровуючись, вона охолоджується.

Це можна побачити на такому досліді.

(демонструється).

Покладемо ватку, змочену спиртом, на кульку демонстраційного термометра.

- Що ви спостерігаєте?

(Стовпчик термометра опускається, температура знижується).

Чому температура рідини, що випаровується, не знижується необмежено, а рідина не твердіє?

(Очевидно, цьому заважає теплообмін з навколишніми тілами. Рідина сильно охолоджується, якщо випаровування відбувається швидко. Якщо ж рідина випаровується повільно, то зменшення температури незначне. а іноді й зовсім відсутнє, бо рідина встигає компенсувати втрату енергії, відбираючи її у навколишнього середовища.)

Зразок виступу господарів домогосподарок.

Ми дмухаємо на гарячий чай, щоб прискорити випаровування та охолодження. Ми терпимо від холоду у мокрому одязі головним чином через те, що під час його висихання теплота випаровування віддається нашою шкірою. Але наш організм захищається від перегрівання, виділяючи вологу на поверхні шкіри у вигляді поту. Щоб визначити напрям дуже слабкого вітру, жителі степів занурюють руку у воду та підносять її догори: легенький холодок, який відчувається з одного боку вологої руки, вказує напрям руху повітряного потоку. Щоб захистити продукти від псування в спеку, їх іноді покривають вологою тканиною. У північних країнах при сильних морозах часто змазують обличчя жиром для зменшення випаровування з поверхні шкіри і, отже, зменшення її охолодження. Для швидшого охолодження дуже розігрітих тіл звичайно застосовують воду як найдешевшу рідину, яка до того забирає дуже багато тепла при випаровуванні. Вода широко використовується для гасіння пожеж, де крім цілей зниження температури нижче температури горіння, вода і її пара служать для утруднення доступу кисню до вогнищ полум'я. Навпаки, теплота, що виділяється при конденсації пари, часто використовується для обігрівання та опалення.

Зразок виступу «вчених-географів»

Процеси, що відбуваються вприроді  мають велике значення в регулюванні клімату, сприяють кругообігу та зміні штучних водоймищ. Всього з поверхні Землі за рік випаровується в середньому 518600 кубічних кілометрів води. Цієї кількості води достатньо, щоб покрити всю поверхню земної кулі шаром більшим, ніж є. На протязі року стільки ж випадає опадів. Але ми не лише спостерігаємо ці процеси, вміємо і керувати ними. Наприклад, знаючи, що на півдні часті зими без снігу, за допомогою літаків у хмари висіваються спеціальні речовини, Вони стають центрами конденсації, на яких утворюються краплини. За дві доби роботи літаків 150000 га ланів Софіївського та Криворізького районів Дніпропетровської області були вкриті шаром снігу товщиною 3 см.

Зразок виступу «вчених-біологів»

З випаровуванням води пов'язані процеси живлення рослин, а отже, їх ріст та розвиток. На різних фазах розвитку рослина витрачає різну масу води з грунту. Із збільшенням листкової поверхні рослин грунт все більше закривається від сонячних променів, менше нагрівається та менше випаровує вологи, але зростає витрата води на випаровування листя. Різні рослини за вегетаційний період витрачають на це різну масу води. Наприклад, одна рослина соняшника за літо витрачає 100 — 150 л, одна стеблина кукурудзи — 150 л. Кількість теплоти, що витрачає рослина цих культур на випаровування, відповідає кількості теплоти, що виділяється при згоранні 16,7— 25,1 кг кам'яного вугілля.

Відомості про процеси випаровування та конденсацію, які ми дістали із виступів «географа» та «біолога», тісно переплітаються з сільськогосподарським виробництвом. Про це нас проінформує «вчений-аграрник».

Зразок виступу «вчених-аграрників»

Зернові культури витрачають на випаровування за літо на одну рослину приблизно 1,5—2 л, а все пшеничне поле площею 1 га — 300—400 т води. Правильний і своєчасний обробіток грунту зменшує випаровування на 25—30 %. На стільки ж зменшується випаровування вологи з грунту при наявності лісозахисних смуг.

На явищі випаровування грунтується сушіння скошеної трави, збір зернових, сушіння зерна. Для цього використовують зерноочисні сушильні комплекси КЗС-10Ш, КЗС-2Б та інші.

Зразок виступів представників «Фізичної лабораторії»

Для сільського господарства:

- пропонуємо пару, яка утворюється в спеціальних котлах, під тиском 1,2 атм. надсилати в запарні чани. Тут вона, конденсуючись, буде віддавати ту кількість теплоти, яка пішла на її утворення. Цю енергію можна використовувати для теплової обробки кормів, пастеризації молока, опалення тваринницьких ферм;

- пропонуємо нову просту технологію сушіння трави. На металеву ґратчасту ферму складають прив'ялену траву. Потужний відцентровий вентилятор проганяє вздовж ферми потік повітря. Коли перший шар сіна просушиться, на нього накладають нові. Стіг сіна масою 150 тонн висушується за 3 — 4 доби. Собівартість такого сіна менша, ніж за старої технології, і воно значно поживніше.

Для транспорту:

- з резервуара темного кольору місткістю 5-10 кубічних метрів за рік може випаруватись більше 200 кг пального. Для зменшення його втрат пропонуємо резервуари фарбувати в світлий колір.

Для медицини:

- пропонуємо явище швидкого охолодження при випаровуванні деяких рідин використовувати при нескладних хірургічних операціях для місцевого знеболювання.

Для металургії:

- пропонуємо в гарячих цехах робочі місця робітників обдувати потоком повітря, спрямованого згори вниз. Внаслідок цього прискорюється випаровування поту з поверхні шкіри, що сприяє охолодженню організму;

- пропонуємо для охолодження стінок доменних печей подавати рідину під великим тиском у проміжок між подвійними стінками домни. Ця рідина, проникаючи крізь найдрібніші пори у зовнішній стінці, випаровується на її поверхні та охолоджує її.

Зразок виступів представників «Хімічної лабораторії»

Для транспорту:

- водій автомобіля повинен знати, що ККД двигуна залежить від якості бензину. Через невміле зберігання та перевезення з бензину випаровуються його найцінніші висококалорійні складові частини. Пропонуємо слідкувати за герметичністю швів цистерн та кришок. Адже, за рейс, якщо цистерна має негерметичні шви, випаровується 2-10 кг пального, якщо не герметична кришка - випаровується за рік приблизне 2,5 т нафтопродуктів;

- для приготування електроліту, що використовується в акумуляторах на автомобілях, самохідних комбайнах, пропонуємо використовувати дистильована воду, процес отримання якої побудований на пароутворенні та конденсації водяної пари.

Для переробної промисловості:

- пропонуємо для отримання бензину, гасу, мазуту солярки використовувати перегонку нафти.

Для побутової техніки:

- пропонуємо для добування льоду у холодильник установках використовувати рідкий аміак та фреон що, випаровуючись, охолоджують агрегати.