ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ТВЕРДОГО ТІЛА

МЕТОДОМ ГІДРОСТАТИЧНОГО ЗВАЖУВАННЯ

Мета роботи: використавши закон Архімеда, знаючи густину води та повітря, визначити густину твердого тіла за допомогою методу гідростатичного зважування.

Прилади і матеріали: аналітичні терези, різноваги; досліджуване тверде тіло; столик – підставка, склянка з дистильованою водою.

(	ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Густиною речовини називають фізичну величину, яка чисельно дорівнює масі речовини в одиниці об’єму:

,						(1)

де  − маса тіла,  − його об’єм.

Густина вимірюється в кг/м3.

Метод гідростатичного зважування. Цей метод використовують для визначення густини твердого тіла, який полягає в наступному: тіло спочатку зважують у повітрі, а потім у рідині (густини повітря і рідини відомі).

Для виконання лабораторної роботи необхідно знати закон Архімеда, згідно з яким на будь−яке тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка направлена проти сили тяжіння і дорівнює вазі рідини у витісненому об’ємі (рис. 1):

,					(2)

де  − густина рідини,  − прискорення вільного падіння,  − витіснений об'єм тіла.

Рис. 1. – Закон Архімеда.

Розглянемо метод гідростатичного зважування (рис. 2).

а

б

Рис. 2. – Метод гідростатичного зважування: а – зваження тіла в повітрі; б – зваження тіла в рідині.

Цей метод дозволяє визначати густину твердого тіла довільної форми. Досліджуване тіло, підвішене за допомогою дроту на гачок лівої чашки терезів, зважують в середовищі повітря. Позначимо отриману масу тіла через . Після цього зануримо тіло у дистильовану воду, зважимо його, а отриману масу позначимо через .

Нехай  − маса тіла в вакуумі , а  − його об’єм, тоді з урахуванням другого закону Ньютона та сили Архімеда, можна записати (рис. 2,а):

,

(права частина дорівнює 0, оскільки терези зрівноважені), тоді вибравши за напрямок осі ох, як зображено на рис., в проекціях на цю вісь маємо:

.

.

Поділивши обидві частини рівняння на  отримаємо:

.

Зробивши заміну  будемо мати:

.

Тобто, при зважуванні тіла в повітрі отримаємо масу , яка визначається за формулою:

,					 (1)

де  − густини досліджуваного тіла і повітря (),  − маса тіла в повітрі,  − об’єм тіла, зваженого в повітрі.

При зважуванні тіла в рідині отримаємо масу , яка з урахуванням другого закону Ньютона та сили , запишеться (рис. 2,б):

,					 (2)

де  − густини досліджуваного тіла і рідини (),  − маса тіла в рідині,  − об’єм тіла, зануреного в рідину.

Отримаємо систему  двох рівнянь:

,				 (*)

де невідомими є величини  та .

Виразивши з першого рівняння об’єм тіла  і підставивши його у друге рівняння отримаємо:

.				 (3)

Знаменник лівої частини формули (3) перенесемо до правої частино тієї ж формули , а потім до правої частини додамо та віднімемо , отримаємо:

.

.				 (5)

Згрупувавши 1 і 4 та окремо 2 і 3 доданки рівняння (5) будемо мати:

.

Тобто, отримаємо формулу для визначення густини твердого тіла :

.					 (6)

Отже, з формули (6) легко бачити, що визначення густини твердого тіла  методом гідростатичного зважування, з відомими густинами , зводиться до вимірювання маси тіла зваженого в повітрі та рідині .

# ( ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

- Суворо дотримуватися правил зважування на аналітичних терезах.

- Щоб визначити густину твердого тіла методом гідростатичним зважуванням, необхідно:

- підвісити тіло на тонкому дроті невеликої довжини на гачок лівої шальки терезів і визначити його масу  з точністю до 1 мг;

- поставити на триніжок над чашею терезів склянку з дистильованою водою, занурити в неї досліджуване тіло (при цьому спостерігати, щоб тіло не торкалося стінок і дна склянки, і щоб на поверхні тіла не було пухирців повітря) та визначити його вагу ;

- за формулою (6) обчислити густину твердого тіла (T.

- Вимірювання провести не менше ніж 3 рази і результати занести в таблицю.

Таблиця

| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Розрахувати абсолютну похибку за формулою  і привести до вигляду  та відносну похибку .

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що називають густиною речовини? В яких одиницях вона вимірюється?

2. Сформулюйте і поясніть закон Архімеда для рідин і газів.

3. В чому полягає метод гідростатичного зваження?

# Text boxes

?